## Slide 1
基本算数运算的实现
2
定点加减运算
3
带符号数的移位和舍入操作
4
定点乘法运算
5
定点除法运算
1
6
规格化浮点运算
7
十进制整数的加法运算
8
逻辑运算与实现
9
运算器的基本组成与实例

## Slide 2: 浮点数加减运算
设两个非0的规格化浮点数分别为
  A=MA×2EA
  B=MB×2EB
  A±B=(MA,EA)±(MB,EB)=
4.6.1

## Slide 3: 浮点数加减运算
浮点数加减运算步骤
  (1) 对阶
  (2) 尾数运算
  (3) 尾数规格化
  (4) 舍入
  (5) 判溢出
4.6.1

## Slide 4: 浮点数加减运算
浮点数加减运算举例
  求以下有两浮点数的和。
A=0.101110×2-01
B=-(0.101011)×2-10
  假设这两数的格式：阶码4位，用移码表示（偏置值为23）；尾数8位，用补码表示，包含一位符号位，即
4.6.1
[A]浮=0111；0.1011100
[B]浮=0110；1.0101010
E
ms
m

## Slide 5: 浮点数加减运算
(1) 对阶
  两个浮点数相加或相减，首先要把小数点的位置对齐，而浮点数的小数点的实际位置取决于阶码的大小。因此，对齐两数的小数点，就是使两数的阶码相等，这个过程称为对阶。
  要对阶，首先应求出两数阶码EA和EB之差，即：ΔE=EA-EB
  对阶的规则是：小阶向大阶看齐。
  采用这一规则的原因是当阶码小的数的尾数右移并相应增加阶码时，舍去的仅是尾数低位部分，误差比较小。要使小阶的阶码增大，则相应的尾数右移，直到两数的阶码相等为止。对于r=2，每右移一位，阶码加1。
4.6.1
Notes: 若ΔE=0，表示两数阶码相等，即EA=EB；若ΔE＞0，表示EA＞EB；若ΔE＜0，表示EA＜EB。
当EA≠EB时，要通过尾数的移位来改变EA或EB，使EA=EB相等。

## Slide 6: 浮点数加减运算
(2) 尾数加/减
  对阶之后，就可以进行尾数加/减，即 MAMB→MC
4.6.1

## Slide 7: 浮点数加减运算
(3) 尾数规格化
  尾数加/减运算之后得到的数可能不是规格化数，为了增加有效数字的位数，提高运算精度，必须进行结果规格化操作。
  规格化的尾数M应满足： 1/2≤|M|＜1
4.6.1
  设尾数用双符号位补码表示，经过加/减运算之后，可能出现以下六种情况：
    ① 00.1 x x … x
    ② 11.0 x x … x
    ③ 00.0 x x … x
    ④ 11.1 x x … x
    ⑤ 01.x x x … x
    ⑥ 10.x x x … x
    第①、②种情况，已是规格化数。

## Slide 8: 浮点数加减运算
4.6.1
③ 00.0 x x … x
④ 11.1 x x … x
第③、④种情况需要使尾数左移以实现规格化，该过程称为左规。
尾数每左移一位，阶码相应减1（EC-1→EC），直至成为规格化数为止。（左规可能需进行多次）只要满足下列条件：
左规=Cs1Cs2C1+Cs1Cs2C1

## Slide 9: 浮点数加减运算
4.6.1
⑤ 01.x x x … x
⑥ 10.x x x … x
第⑤、⑥种情况应将尾数右移以实现规格化。这个过程称为右规。尾数每右移一位，阶码相应加1 （EC+1→EC），。 （右规最多进行一次）右规的条件如下：
右规=Cs1⊕Cs2
Notes: 第⑤、⑥种情况在定点加减运算中称为溢出；但在浮点加减运算中，只表明此时尾数的绝对值大于1，而并非真正的溢出。

## Slide 10: 浮点数加减运算
(4) 舍入
  由于受到硬件的限制，在对阶和右规处理之后有可能将尾数的低位丢失，这会引起一些误差。舍入方法已在前面做过介绍，这里不再赘述。
4.6.1

## Slide 11: 浮点数加减运算
(5) 溢出判断
  浮点数的溢出情况由阶码的符号决定，若阶码也用双符号位补码表示，当：
  [EC]补=01, x x x … x，表示上溢。此时，浮点数真正溢出，机器需停止运算，做溢出中断处理。
  [EC]补=10, x x x … x，表示下溢。浮点数值趋于零，机器不做溢出处理，而是按机器零处理。
4.6.1
Notes: 当尾数之和（差）出现10.x x x … x或01.x x x … x时，并不表示溢出，只有将此数右规后，再根据阶码来判断浮点运算结果是否溢出。

## Slide 12: 浮点数加减运算
浮点数加减运算举例
  求以下有两浮点数的和。
A=0.101110×2-01
B=-(0.101011)×2-10
  假设这两数的格式：阶码4位，用移码表示（偏置值为23）；尾数8位，用补码表示，包含一位符号位，即
4.6.1
[A]浮=0111；0.1011100
[B]浮=0110；1.0101010
E
ms
m

## Slide 13: 浮点数加减运算
(1)对阶
  求阶差：ΔE=EA-EB=-1-(-2)=1
  ΔE=1，表示EA＞EB。按对阶规则，将MB右移一位，其阶码加1，得：
  [B]浮’=0111；1.1010101
(2)尾数求和
00.1011100
+ 11.1010101
00.0110001
4.6.1

## Slide 14: 浮点数加减运算
(3)尾数结果规格化
  由于结果的尾数是非规格化的数，故应左规。尾数每左移一位，阶码减1，直至尾数成为规格化数为止。
  [A+B]尾补 = 00.0110001
  [A+B]尾补’ =00.1100010×2-01
  最后结果为
  [A+B]浮’ = 0110；0.1100010
  ∴A+B = (0.110001)×2-10
  无需舍入，不溢出
4.6.1

## Slide 15: 浮点数乘除运算
4.6.2
设两个非0的规格化浮点数分别为
A=MA×2EA
B=MB×2EB
则浮点乘法和除法为
AB=(MAMB)2(EA+EB)
A÷B=(MA÷MB)2(EA-EB)

## Slide 16: 浮点数乘除运算
4.6.2
乘法步骤
  (1)阶码相加
    两个浮点数的阶码相加，当阶码用移码表示的时候，应注意要减去一个偏置值2n。
  (2)尾数相乘
    与定点小数乘法算法相同。
  (3)尾数结果规格化
    因为1/2＜|MA|＜1，1/2＜|MB|＜1，所以1/4＜|MAMB|＜1。
Notes: 因为[EA]移=2n+EA，[EB]移=2n+EB
[EA+EB]移=2n+(EA+EB)
而[EA]移+[EB]移=2n+EA+2n+EB
显然，此时阶码和中多余了一个偏置值2n，应将它减去。另外，阶码相加后有可能产生溢出，此时应另作处理。
当1/2＜|MAMB|＜1时，乘积已是规格化数，不须再进行规格化操作；当1/4＜ |MAMB|＜1/2时，则需要左规一次。

## Slide 17: 浮点数乘除运算
4.6.2
除法步骤
  (1)尾数调整
    首先须要检测|MA|＜|MB|。如果不小于，则MA右移一位，EA+1→EA，称为尾数调整。因为A、B都是规格化数，所以最多调整一次。
  (2)阶码相减
    两浮点数的阶码相减，当阶码用移码表示时，应注意要加上一个偏置值2n。
  (3)尾数相除
    与定点小数除法算法相同。
Notes: 因为[EA]移=2n+EA，[EB]移=2n+EB
[EA+EB]移=2n+(EA+EB)
而[EA]移+[EB]移=2n+EA+2n+EB
显然，此时阶码和中多余了一个偏置值2n，应将它减去。另外，阶码相加后有可能产生溢出，此时应另作处理。
当1/2＜|MAMB|＜1时，乘积已是规格化数，不须再进行规格化操作；当1/4＜ |MAMB|＜1/2时，则需要左规一次。

## Slide 18: 课堂习题
1．在浮点补码二进制加减运算中，当尾数部分出现 时和 形式时，需进行右规；此时尾数每 移一位，阶码 。
2．在浮点补码二进制加减运算中，当尾数部分出现 时和 形式时，需进行左规；此时尾数每 移一位，阶码 。
3. 在浮点加减运算中，对阶时需 阶向 阶看齐，即小阶的尾数向
移位，每移一位，阶码 ，直到 为止。
01.××…×
10.××…×
右
加1
00.0×…×
11.1×…×
左
减1
EA=EB
小
大
右
加1

## Slide 19: 课堂习题
4. (2009)浮点数加减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为 5 位和 7 位(均含 2 位符号位).若有两个数X=27×29/32,Y=25×5/8，则用浮点加法计算 X+Y 的最终结果是（ ）
(A)00111 1100010 (B)00111 0100010
(C)01000 0010001 (D)发生溢出
D

## Slide 20
基本算数运算的实现
2
定点加减运算
3
带符号数的移位和舍入操作
4
定点乘法运算
5
定点除法运算
1
6
规格化浮点运算
7
十进制整数的加法运算
8
逻辑运算与实现
9
运算器的基本组成与实例

## Slide 21: 一位十进制加法运算
1.8421码加法运算
  因为一位8421码用四位二进制数表示，所以8421码十位数的“1”是个位数的进位。按四位二进制数而言，这个进位的值是16，而不是8421码的10。因此，必须＋6校正，才能使该进位正确。8421码的加法规则：
    ①两个8421码相加时， “逢二进一”；
    ②当和≤9，无需校正；
    ③当和＞9，则+6校正；
    ④在做+6校正的同时，将产生向上一位的进位。
4.7.1

## Slide 22: 一位十进制加法运算
4.7.1
十进制数 | 8421码 C4S4S3S2S1 | 校正前的二进制数 C4’S4’S3’S2’S1’ | 校正与否
0 ｜ 9 | 0 0 0 0 0 ｜ 0 1 0 0 1 | 0 0 0 0 0 ｜ 0 1 0 0 1 | 不校正
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 | 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 | +6校正
+6校正函数=
C4’+S4’S3’+S4’S2’

## Slide 23: 一位十进制加法运算
2.余3码加法运算
  十进制余3码加法规则：
    ①两个余3码相加，“逢二进一” ；
    ②若其和没有进位，则减3（即+1101）校正；
    ③若其和有进位，则加3（即+0011）校正。
4.7.1

## Slide 24: 一位十进制加法运算
4.7.1
十进制数 | 余3码 C4S4S3S2S1 | 校正前的二进制数 C4’S4’S3’S2’S1’ | 校正与否
0 1 ｜ 8 9 | 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 ｜ 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 | 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 ｜ 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 | -3校正
10 11 ｜ 18 19 | 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 ｜ 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 | 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ｜ 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 | +3校正
-3校正函数=C4’
+3校正函数=C4’

## Slide 25: 十进制加法器
4.7.2
1.一位8421码加法器

## Slide 26
基本算数运算的实现
2
定点加减运算
3
带符号数的移位和舍入操作
4
定点乘法运算
5
定点除法运算
1
6
规格化浮点运算
7
十进制整数的加法运算
8
逻辑运算与实现
9
运算器的基本组成与实例

## Slide 27: 逻辑运算与实现
逻辑运算比算术运算要简单得多，这是因为逻辑运算是按位进行的，位与位之间没有进位/借位的关系。
  1.逻辑非
    逻辑非又称求反操作，它对某个寄存器或主存单元中各位代码按位取反。
  2.逻辑乘
    逻辑乘就是将两个寄存器或主存单元中的每一相应位的代码进行“与”操作。
  3.逻辑加
    逻辑加就是将两个寄存器或主存单元中的每一相应位的代码进行“或”操作。
  4.按位异或
    按位异或是计算机中一个特定的逻辑操作，它对寄存器或主存单元中各位的代码求模2和，又称模2加或半加，也叫异或。
4.8

## Slide 28
基本算数运算的实现
2
定点加减运算
3
带符号数的移位和舍入操作
4
定点乘法运算
5
定点除法运算
1
6
规格化浮点运算
7
十进制整数的加法运算
8
逻辑运算与实现
9
运算器的基本组成与实例

## Slide 29: 运算器的基本组成与实例
运算器是在控制器的控制下实现其功能的，运算器不仅可以完成数据信息的算逻运算，还可以作为数据信息的传送通路。
4.9

## Slide 30: 运算器的结构
1.运算器的基本组成
  基本的运算器包含以下几个部分：
    实现基本算术、逻辑运算功能的ALU，
    提供操作数与暂存结果的寄存器组，
    有关的判别逻辑和控制电路等。
4.9.1

## Slide 31: 运算器的结构
带多路选择器的运算器
4.9.1

## Slide 32: 运算器的结构
带输入锁存器的运算器
4.9.1

## Slide 33: 运算器的结构
2.运算器的内部总线结构
  (1)单总线结构运算器
    运算器实现一次双操作数的运算需要分成三步。
4.9.1

## Slide 34: 运算器的结构
2.运算器的内部总线结构
  (2)双总线结构运算器
    运算器实现一次双操作数的运算需要两步。
4.9.1

## Slide 35: 运算器的结构
2.运算器的内部总线结构
  (3)三总线结构运算器
    实现一次双操作数的运算仅需要一步。
4.9.1

## Slide 36: ALU举例
1. ALU电路
  ALU即算术逻辑单元，它是既能完成算术运算又能完成逻辑运算的部件。无论是加、减、乘、除运算，最终都能归结为加法运算。
  因此，ALU的核心首先应当是一个并行加法器，同时也能执行像“与”、“或”、“非”、“异或”这样的逻辑运算。由于ALU能完成多种功能，所以ALU又称多功能函数发生器。
4.9.2

## Slide 37: ALU举例
2.4位ALU芯片
  74181是四位算术逻辑运算部件（ALU），又称多功能函数发生器，能执行16种算术运算和16种逻辑运算。
    A0、B0～A3、B3：操作数输入端；
    F0～F3：输出端；
    Cn ’ ：进位输入端；
    Cn+4 ’ :进位输出端；
    G* ：组进位产生函数输出端；
    P*：组进位传递函数输出端；
    M：工作方式，M=0为算术操作，M=1为逻辑操作；
    S0～S3：功能选择线。
4.9.2

## Slide 38: ALU举例
2.4位ALU芯片
  74181是四位算术逻辑运算部件（ALU），又称多功能函数发生器，能执行16种算术运算和16种逻辑运算。
  74181的4位作为一个小组，组间既可以采用串行进位，也可以采用并行进位。
  当采用组间串行进位时，只要把前片的Cn+4与下一片的Cn相连即可。
4.9.2

## Slide 39: ALU举例
4.9.2

## Slide 40: ALU举例
4.9.2

## Slide 41: ALU举例
4.9.2
3. ALU的应用
  当采用组间并行进位时，需要增加一片先行进位部件（74182）。

## Slide 42: ALU举例
4.9.2
74182可以产生三个进位信号Cn+x、Cn+y、Cn+z，并且还产生大组进位产生函数G**和大组进位传递函数P**，可供组成位数更长的多级先行进位ALU时用。
C16=G4*+P4*G3*+P4*P3*G2*+P4*P3*P2*G1*+P4*P3*P2*P1*C0
大组进位
产生函数G1**
大组进位
传递函数P1**
=G1**+P1**C0
Notes: 74181和74182的结合可组成各种位数的ALU部件。
8片74181和2片74182构成的32位两级行波ALU。各片74181输出的组进位产生函数和组进位传递函数作为74182的输入，而74182输出的进位信号Cn+x、Cn+y、Cn+x作为74181的输入，74182输出的大组进位产生函数和大组进位传递函数可作为更高一级74182的输入。

## Slide 43: 课堂习题
5. 4片74181ALU和一片的74182CLA向配合，具有如下进位传递功能。（ ）
A.串行进位
B.组内并行进位，组间串行进位
C.组内串行进位，组间并行进位
D.组内、组间均为并行进位
6. 运算器虽由许多部件组成，但核心部件是（ ）。
A.算术逻辑运算单元 B.多路开关
C.数据总线 D.累加寄存器
D
A

## Slide 44
7. 运算器的主要功能是进行（ ） 。
A.算术运算 B.逻辑运算
C.算术逻辑运算 D.初等函数运算
8. 芯片74181可完成（ ）。
A.16种算术运算 B.16种逻辑运算
C.8种算术运算和8种逻辑运算 D.16种算术运算和16种逻辑运算
C
D

## Slide 45: 第4章 小结
4.1 基本运算的实现
  加法器
  串行加法器与并行加法器
    进位的产生和传递
    并行加法器快速进位

## Slide 46: 第4章 小结
4.2 定点加减运算
  补码加法运算
  补码减法运算
    已知[Y]补求[-Y]补的方法
补码的溢出判断与检测方法
  一位符号位，进位位，双符号位补码

## Slide 47: 第4章 小结
4.3 带符号数的移位运算和舍入操作
  补码的移位运算
  舍入操作
4.4 定点乘法运算
  原码一位乘法
  补码一位乘法

## Slide 48: 第4章 小结
4.5 定点除法运算
  原码加减交替除法
  补码加减交替除法
4.6 规格化浮点运算算法
  浮点加减运算
  浮点乘除运算

## Slide 49: 第4章 小结
4.7 十进制整数的加减运算
  十进制加法运算的校正
4.8 逻辑运算与实现
4.9 运算器的基本组成与实例
  运算器的基本结构
  ALU举例